## Slide 1
통합 생산기술 대시보드 구축
생산기술 직무 지원 포트폴리오
PT 파워트레인 라인 통합 KPI · 디지털트윈 대시보드
모든 수치는 실제 스크립트 실행 결과입니다 · https://weqlag7dcapkjqkqjrbgvj.streamlit.app/

## Slide 2
00. 개요
"OEE가 몇 %인가"에 답할 수 없었다
Situation 시뮬레이션 5개와 대시보드 2개를 따로 만들었지만, 각기 다른 형식·기준이라 라인의 OEE를 하나의 숫자로 답할 수 없었다.
Task ① 표준 KPI 계약(OEE=A×P×Q)으로 통합 ② 실측 MTBF/MTTR을 가상라인에 주입해 What-if 질문에 실행 가능한 시뮬레이션으로 답하기
STEP 0 → 13
1
데이터 소싱·검증 (Azure PdM, APS Scania)
2
KPI 표준화 (스키마 + 5중 검증)
3
SimPy 5공정 디지털트윈 구축
4
몬테카를로·시나리오 그리드 (30×30)
5
비용민감 예지보전 모델
6
Streamlit 6페이지 대시보드
7
Streamlit Cloud 실 배포

## Slide 3
01. 데이터 소싱과 검증
공개데이터 실측 검증
데이터셋 | 규모 | 역할
Azure PdM (telemetry/failures/machines) | 876,100행 / 761건 고장 / 100대 | 가동률(A) — MTBF/MTTR, 센서 전조
APS Scania Trucks (train/test) | 60,000행+16,000행×171열 | 품질(Q) — 비용민감 고장예측
AI4I 2020 | 미채택 | sim1~5 재활용 포기하며 검토 후 제외
Bosch Production Line (14.3GB) | 검토 안 함 | 데이터 소싱 후보에 포함하지 않음
고장 부품 비중(실측): comp2 34.0% · comp1 25.2% · comp4 23.5% · comp3 17.2% | APS Scania 클래스 불균형: pos 1.67~2.34%

## Slide 4
02. KPI 표준화
OEE = 가동률 × 성능 × 품질
A
가동률
가동시간 / 계획시간
P
성능
(이론CT × 생산량) / 가동시간
Q
품질
양품수 / 총생산수
데이터 계약: scenario_id · source · process · kpi_name · kpi_value · unit · ci_low/high · run_id · timestamp — 19개 kpi_name 화이트리스트 + 5중 자동 검증

## Slide 5
03. 디지털트윈 시뮬레이션
실측 MTBF/MTTR → SimPy 5공정 가상라인
부품 | MTBF(h) | MTTR(h) | 고장건수
comp1 | 3,045.16 | 36.02 | 192
comp2 | 2,561.57 | 23.20 | 259
comp3 (열처리) | 2,176.39 | 24.44 | 131
comp4 (조립) | 2,328.66 | 12.65 | 179
99.17%
기준 시나리오 OEE (A=100% · P=99.17% · Q=100%)
59.5
UPH (병목: 열처리 60초)
98.21%
설비 100대 평균 Availability
그림: OEE 손실 구조 — 100% → 가동률/성능/품질 손실 반영 → 최종 99.2%

## Slide 6
03. 디지털트윈 시뮬레이션 — 진짜 발견
버퍼는 왜 효과가 없었나
버퍼 0 → 20
OEE 0.991667 로 완전히 동일 (변화 0)
8시간 시프트 안에서는 실측 MTBF(수천 시간대)가 매우 커서 고장이 거의 없고, 고장이 없으면 버퍼가 흡수할 변동 자체가 없다. 버퍼는 "변동 흡수" 역할이라 변동이 없으면 크기가 의미 없다는 뜻 — 버그가 아니라 실제 발견.
PM 주기 800·1600분
Availability 100%로 급등 (PM 200분: 87.5% / 400분: 93.1%)
관측 기간(480분)보다 PM 주기가 길면 그 창 안에서 PM이 한 번도 안 일어나니 당연한 경계 효과 — 30개 시나리오 × 30회 몬테카를로, 총 20.3초.

## Slide 7
03. 디지털트윈 시뮬레이션 — 생산계획
"SPT가 항상 낫다"는 통념, 반대로 나왔다
Chart: 
| FCFS | SPT
메이크스팬(초) | 575.9 | 1038.6
FCFS 575.9초 SPT 1038.6초 (+80.3%) 원인: SPT를 공정마다 독립 적용하면, 처리시간이 긴 특정 잡이 매 공정에서 계속 뒤로 밀려 대기시간이 누적된다 — 현장의 "장기물 방치" 문제와 같은 메커니즘. SPT는 단일공정 평균흐름시간엔 유리하지만 다단계 플로우샵 메이크스팬은 보장 못 함.

## Slide 8
03. 디지털트윈 시뮬레이션 — 비용민감 예지보전
임계값 0.05, 비용 95.4% 절감
모델 | Recall | Precision | 총비용
더미(전부 정상) | 0.0% | — | 187,500
기본 RF (0.50) | 74.4% | 83.0% | 48,570
비용최적 RF (0.05) | 99.2% | 34.2% | 8,670
178,830 (95.4%)
더미 대비 절감액 — 과검(FP)=10, 미검(FN)=500 비용 설정
Precision 34.2%는 과검이 여전히 많다는 뜻 — 미검(고장 놓침) 비용이 훨씬 크다는 전제의 절충 결과.

## Slide 9
04. 대시보드 구현
캐시 + 실시간 하이브리드 아키텍처
2.15ms
캐시 조회 (그리드 30개 조합)
658ms
실시간 계산 (그리드 외 조합)
약 300배
응답속도 차이
종합
설비예지보전
품질SPC
생산계획
라인밸런싱
What-if 시뮬레이터
데이터출처

## Slide 10
05. 최종 결과물
핵심 결과 수치
99.17%
기준 OEE
178,830
비용 절감액 (95.4%)
300배
캐시 vs 실시간
+80.3%
SPT가 FCFS보다 나쁨
10.27s→2.19s
페이지 로딩 최적화
131MB→116KB
배포 데이터 감량
배포 URL
https://weqlag7dcapkjqkqjrbgvj.streamlit.app/

## Slide 11
06. 인사이트
깨달은 점 · 확장 구상
깨달은 점
KPI 계약을 먼저 정의하면 이후 모든 분석이 같은 언어로 말한다
몬테카를로 반복 없이 시뮬레이션 1회만 믿으면 안 된다
Kaleido가 받침 있는 한글을 회전축 제목으로 그리면 깨지는 버그 발견·해결
로컬에서 잘 되던 게 배포하면 깨질 수 있다 (숨은 원본 데이터 의존성)
확장 구상
MES/PLM 연계 — KPI 계약의 source 컬럼으로 확장 가능하게 이미 설계
실시간 IIoT 스트리밍 — 배치 24h 윈도우를 실시간 알람 구조로 발전
버퍼 효과 재현 — 시뮬레이션 기간을 수백 일로 늘리는 후속 작업 필요(미착수)

## Slide 12
07. 전체 공정 요약
01 → 07 한 장 압축
01
데이터 소싱
Azure PdM 876,100행·761건 고장 + APS Scania pos 1.67~2.34% 채택
02
KPI 표준화
OEE=A×P×Q, 19개 kpi_name 화이트리스트, 5중 검증
03
디지털트윈
기준 OEE 99.17% · 버퍼 무효과·SPT 역전 발견 · 비용 95.4% 절감
04
대시보드
Streamlit 6페이지, 캐시+실시간 300배, 로딩 10.27s→2.19s
05
배포
131MB→116KB, Git LFS 불필요, 실배포 버그 3건 발견·수정